|  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift |  | Datum |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Hoch- und Leichtentzündliche Gefahrstoffe (fest / flüssig) Umgang mit hoch- und leichtentzündlichen Gefahrstoffen |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Entwicklung hoch-/ leichtentzündlicher Dämpfe. Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luft- Gemische. Stoffe können narkotisch und auf die Haut entfettend wirken. Wassergefährdende Stoffe. |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Nicht essen, trinken und rauchen. Von Zündquellen fernhalten. Vor Hitze, offener Flamme und Funken schützen. Maßnahmen gegen elektro-statische Aufladungen treffen. Minimierung bzw. Substitution der alkoholischen Flächendesinfektion. Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. Schutzhandschuhe und/oder Schutzbrille mit Seitenschutz/Gesichtsschutz tragen. Dämpfe / Aerosole vermeiden. Nur in Originalbehältern kühl und trocken aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten und vor Wärme- und Zündquellen schützen. Nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoff-spezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen. Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern. Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser gelangen lassen. |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
| Brandfall / Leckage | Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. Ungeeignete Löschmittel: Wasser. Nach Verschütten/Freisetzung: Aerosol- und Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen. |
| ERSTE HILFE |
| Erste Hilfe | Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken: Wasser in kleinen Mengen verabreichen. Sofort Arzt hinzuziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung. Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |